Задание

Выполнить практическую работу 10. На её выполнение отводится 2 пары.

Практическая работа 11 является продолжением работы 10. В работе требуется нанести размеры и выполнить штриховку. На ее выполнение отводится 1 пара.

Задание выполняется по вариантам. Варианты заданий представлены после практической работы 11.

При выполнении практической работы 11 можно пользоваться материалами практической работы 7, в которой описываются приемы выполнения штриховки и нанесения размеров. Методичку по ПР7 смотри после задания.

Практическая работа  № 10

Тема: Создание главного вида детали.

Цели работы:

- Формирование практических умений и навыков построения изображения детали

- Формирование умения осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль.

- Формирование навыков самостоятельной работы.

- Формирование умения работать во времени.

- Развитие память.

## Воспитание внимания,  познавательной активности, аккуратности, культуры работы на ЭВМ.

Перечень типового оборудования: Intel Core 2 Duo

Задание:

- Выбрать задание по вариантам

- Начать работу в системе AutoCAD, запустить  программу AutoCAD.

  - Открыть чертеж ПР1-2 (на чертеже установлены лимиты, вычерчены рамка и основная надпись).

  - Создать слои (Правила создания слоев изучены на уроке 19-20, закреплены при выполнении практических работ №8 № 9)

    - OSN –слой основных линий (линия сплошная, черная, толщина 0.70)

    - OSI – слой осевых линий (линия штрих-пунктирная, черная, толщина 0.25)

    - POST – слой построений (линия сплошная, красная,  толщина 0.25)

    - RAZM – слой размеров (линия сплошная, черная, толщина 0.25)

  - Выполнить изображение главного вида детали, используя созданные слои.

    - Приемы построения линейных объектов изучены в практической работе №3

    - Приемы построения криволинейных объектов изучены в практической работе №4

    - Приемы редактирования объектов изучены в практической работе №5

  - Выполнить разрезы на главном виде (приемы выполнения штриховки изучены на практической работе № 7).

  - Аналогично выполнить изображение вида сверху.

- Чертеж детали сохранить под именем ПР10 Деталь Фамилия Группа Дата, распечатать и записать на CD-диск

- Завершить  работу с программой

Содержание отчета:

Тема и цель работы; Задание.

Перечень типового оборудования.

На CD-диске должен быть сохранен созданный чертеж.

Практическая работа  № 11

Тема: Чертеж детали. Нанесение размеров. Заполнение основной надписи.

Цели работы:

- Формирование практических умений и навыков построения изображения детали

- Формирование умения осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль.

- Формирование навыков самостоятельной работы.

- Формирование умения работать во времени.

- Развитие память.

## Воспитание внимания,  познавательной активности, аккуратности, культуры работы на ЭВМ.

Перечень типового оборудования: Intel Core 2 Duo

Задание:

- Продолжить Практическую работу 10.

- Открыть чертеж ПР10 (на чертеже выполнены два вида детали).

- Создать размерный слой RAZM

- Установить стиль размера

- Нанести размеры на чертеже.

- Чертеж детали сохранить под именем ПР11 Деталь Фамилия Группа Дата, распечатать и записать на CD-диск

- Завершить  работу с программой

ЗАДАНИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ 10, 11

| ФИО студента | Вариант задания | ФИО студента | Вариант задания |
| --- | --- | --- | --- |
| Гончаров | Вариант 1 | Афанасьев | Вариант 6 |
| Лошкарев | Вариант 2 | Распаев | Вариант 7 |
| Травина | Вариант 3 | Шувалов | Вариант 8 |
| Иконников | Вариант 4 | Кочеткова | Вариант 9 |
| Крашенинников | Вариант 5 | Лазарева | Вариант 10 |
|  |  | Пелин | Вариант 11 |

| ВАРИАНТ 1 | ВАРИАНТ 2 |
| --- | --- |
| ВАРИАНТ 3 | ВАРИАНТ 4 |
| ВАРИАНТ 5 | ВАРИАНТ 6 |
| ВАРИАНТ 7 | ВАРИАНТ 8 |
| ВАРИАНТ 9 | ВАРИАНТ 10 |
| ВАРИАНТ 11 | ВАРИАНТ 12 |

Практическая работа  № 7

Тема: Оформление чертежей в AutoCAD 2009: штриховка, нанесение размеров

Цели работы:

- Формирование практических умений и навыков нанесения штриховки в разрезах и сечениях

- Формирование практических умений и навыков нанесения размеров на чертеже.

- Формирование умения осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль.

- Формирование навыков самостоятельной работы.

- Формирование умения работать во времени.

- Развитие память.

## Воспитание внимания,  познавательной активности, аккуратности, культуры работы на ЭВМ.

Задание:

- изучить краткие теоретические сведения

- Выполнить упражнение

  - открыть файл-чертеж

  - установить стиль штриховки

  - выполнить штриховку,

  - установить стиль размера

  - нанести размеры

  - сохранить под именем ПР6 КГ УПР Фамилия группа дата

- Самостоятельно выполнить штриховку разреза и нанесение размеров детали (по вариантам)

- чертеж сохранить на Рабочем столе под именем ПР6 КГ  Фамилия группа дата

- завершить  работу с программой

Последовательность выполнения работы.

- Прочитать краткие теоретические сведения

- Начать работу в системе AutoCAD

  - запустить  программу AutoCAD.

  - открыть файл-чертеж (по вариантам)

- Выполнить задание:

Пример выполнения. Штриховка замкнутой области способом Выбора точек

Выполнить штриховку замкнутой области А способом Выбора точек

На панели инструментов Рисование выбрать пиктограмму Штриховка или в Командной строке набрать Bhatch

Появится диалоговое окно Штриховка и градиент.

Перед нанесением штриховки в диалоговом окне Штриховка и градиент необходимо выбрать тип и параметры штриховки

Для использования стандартных образцов штриховки в окне Тип в раскрывающемся списке выбрать Стандартный.

Нажмите на кнопку, расположенную справа от окна Образец. В диалоговом окне Палитра образцов штриховки имеются графические образцы штриховок. На вкладке ANSI выбрать образец ANSI31, нажать кнопку OK.

Текстовые поля Масштаб и Угол, позволяющие задать растяжение/сжатие образца штриховки и угол его наклона к оси X текущей системы координат, оставьте без изменения и штриховка будет соответствовать образцу.

В диалоговом окне Штриховка и градиент нажать кнопку Добавить: точки выбора, диалоговое окно Штриховка и градиент закроется, откроется чертеж. На чертеже указателем мыши следует отметить замкнутую область, подлежащую штриховке – А. Контуры указанной области будут выделены штриховой линией. Нажмите Enter. Вновь появится диалоговое окно Штриховка и градиент, где нажмите на кнопку ОК.

Пример выполнения. Создание размерного стиля

На Панели инструментов Аннотация  выберите Размерный стиль. В диалоговом окне Диспетчер размерных стилей создается размерный стиль.

Нажмите на кнопку Новый. Появится диалоговое окно Создание нового размерного стиля.

В окне Имя нового стиля введите имя, например, 1 (или другую цифру).

В окне На основе ввести ISO25

В окне Размеры оставить Все размеры

Нажмите кнопку Далее

Появится диалоговое окно Новый размерный стиль, в котором необходимо определить параметры нового стиля.

Вкладка Линии.

В области Размерные линии: Цвет (соответственно белый или черный в зависимости от цвета фона чертежа), Тип линии Поблоку (сплошная)   и Вес линии  0.25

В области Выносные линии в окне Вес линий установить 0.25. В окне Удлинение за размерные  введите 2 (размер хвостиков выносных линий, выступающих за размерные линии), а в окне Отступ от объекта введите 0 (ноль), чтобы исключить разрыв между размерной линией и объектом.

Вкладка Символа и стрелки

В области Стрелки укажите в окне Размер стрелки 5, а в окнах Первая: Вторая: Выноска  укажите Закрашенная закнутая.

В области Маркеры центра поставьте ключ  Линия. Размер укажите 3.5.

В окне Ломаная размера радиуса поставить Угол излома 45

Перейдите к следующей вкладке Текст.

В области Свойства текста в окне Текстовый стиль  можно задать любой из имеющихся текстовых стилей. Оставьте Standard.

В окне Цвет текста оставьте Поблоку.

В окне Высота текста введите размер 5.

В области Выравнивание текста в окне По вертикали определите Над линией, а в окне По горизонтали задайте По центру. При таких параметрах размерные числа будут проставлены по середине размерной линии и над ней.

В окне Отступ от размерной линии введите 1 (это зазор между размерным числом и размерной линией).

В области Ориентация текста установите ключ Согласно ISO.

Откройте следующую вкладку Размещение.

В области Опции размещения установите указатель в окне Либо текст либо стрелки (оптимально).

Остальные параметры данной вкладки можно оставить без изменения..

Откройте вкладку Основные единицы.

В области Линейные размеры в окне Формат единиц задайте Десятичные, а в окне Точность - 0.0 (будет выбираться только один десятичный знак). В окне Десятичный разделитель установите Запятая.

В области Масштаб измерений в окне Масштаб введите 1.

В области Удаление нулей в окнах В целой части и В дробной части поставьте указатели.

В области Угловые размеры в окне Формат единиц  сохраните установку Десятичные градусы и в окне Точность - 0 (ноль).

Следующие вкладки Альтернативные единицы и Допуски можно не открывать. Первая вкладка используется для простановки размеров дюймах, а вторая используется для простановки допусков.

По завершении установок на всех вкладках нажмите кнопку ОК, вновь появится диалоговое окно Диспетчер размерных стилей, нажать кнопку Установить и кнопку Закрыть.

Пример выполнения. Нанесение размеров

Нанесите размеры детали.

Для нанесения размеров пользуйтесь командами панели инструментов Аннотация. Включите режим Объектная привязка в строке состояния.

Нанесение линейного размера 95

Выбрать на панели инструментов Аннотация пиктограмму Линейный.

В Командной строке:

Команда: _dimlinear

Начало первой выносной линии или  <выбрать объект> : указать начальную

точку первой выносной линии (щелчок левой кнопкой мыши в точке 1)

Начало второй выносной линии:  указать начальную точку второй выносной

линии (щелчок левой кнопкой мыши в точке 2)

Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]: выбрать положение размерной линии на чертеже, щелчок левой  кнопкой мыши.

Аналогично нанесите линейные размеры 60, 50, 30

Нанесение диаметрального  размера (30

Выбрать на панели инструментов Аннотация пиктограмму  Диаметр.

В Командной строке:

Команда: dimdiameter

Выберите дугу или круг:  указать «образмериваемую» окружность, подвести прицел к любой точке окружности (например к точке 3), левый щелчок мыши

Положение размерной линии или  [Мтекст/Текст/Угол]:  выбрать положение размерной линии, щелчок левой кнопкой  мыши.

Нанесение радиального размера R15

Выбрать на панели инструментов Аннотация пиктограмму  Радиус.

В Командной строке:

Команда: dimradius

Выберите дугу или круг :  указать «образмериваемую» дугу, подвести прицел к линии контура (например к точке 4), левый щелчок мыши

Положение размерной линии или  [Мтекст/Текст/Угол]:  выбрать положение размерной линии, щелчок левой кнопкой  мыши.

- чертеж сохранить Рабочем столе под именем ПР6 КГ  Фамилия группа дата

- завершить  работу с программой

Содержание отчета:

Тема и цель работы; Задание.

Перечень типового оборудования.

Ответы на контрольные вопросы

На гибком магнитном диске должен быть сохранен созданный документ.

Контрольные вопросы:

- Какова толщина линий для нанесения штриховки, размерных и выносных линий?

- Укажите два способа выбора области штриховки

- Укажите, какие параметры задаются при создании размерного стиля?

- Укажите порядок нанесения линейных размеров

Выполненное упражнение