popov74995@mail.ru

Задание на  08.06,11.06,13.06.2020 г.

Лабораторно - практическая работа. Тема: Изучение взаимодействия деталей рулевого механизма типа: «Червяк — ролик».

Цель работы: закрепить теоретические знания по устройству и работе рулевых

механизмов и рулевых приводов автомобилей

Рулевой механизм типа червяк - ролик состоит из рулевого колеса, рулевого вала, рулевой колонки, картера рулевой передачи, червяка, установленного в картере на двух конических подшипниках, трехгребневого ролика, вращающегося на оси вильчатого кривошипа, вала и сошки.

Используя схему рулевого управления и его макет, изучите и опишите действие рулевого управления:

| Операция |  | Технология выполнения | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Изучение | 1.1. | Отвернуть |  | болты | крепления |  |
| устройства | крышек картера рулевой передачи. |  |
| рулевого | 1.2. Снять крышки картера рулевой |  |
| механизма типа | передачи. |  |  |  |  |
| червяк-ролик. | 1.3. | Используя | плакат, | рулевой |  |
|  | механизм в разрезе и частично |  |
|  | разобранный | рулевой | механизм, |  |
|  | изучить его устройство. |  |  |
|  | 1.4. | Записать |  | детали | рулевого |  |
|  | механизма (см. контрольный вопрос № |  |
|  | 1). |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Используя рулевой механизм в |  |
|  | разрезе, изучить его действие. |  |  |
|  | 1.6. | Описать |  | действие | рулевого |  |
|  | механизма (см. контрольный вопрос № |  |
|  | 2). |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Установить крышки картера и завернуть болты их крепления. |  |

Порядок выполнения работы

1.Изучить назначение, устройство и работу рулевых механизмов

2.Рассмотреть и уметь объяснить следующие схемы:

2.1 Конструкцию рулевого механизма типа «червяк-ролик»

2.2 Передачу усилия от вала рулевого колеса к валу сошки в различных типах

рулевых механизмов

2.3 Регулировку подшипников в рулевом механизме

2.4 Регулировку зацепления в рулевом механизме

2.5 Конструкцию рулевых приводов

2.6 Передачу усилия от вала сошки к поворотным кулакам в различных типах

рулевых приводов

2.7 Регулировку зазоров в шарнирах рулевых тяг

3 Выписать основные параметры, характеризующие рулевые механизмы

изучаемых автомобилей

3.1 Тип рулевого механизма

3.2 Способы регулировки подшипников и зацепления в рулевых механизмах

3.3 Тип рулевого привода

3.4 Способы регулировки зазоров в шарнирах рулевых тяг

3.5 Особенности конструкции рулевого привода на автомобиле с зависимой и

независимой передней подвеской

4 Выполнить практическую работу

5 Составить отчет о работе в соответствии с пп.1-4, дать ответ на контрольные

вопросы

Оборудование и наглядные пособия

1 Макеты, разрезы и детали

1.1 Стенд «Рулевой механизм типа «червяк-ролик»

1.2 Детали и сборочные единицы рулевых приводов

Контрольные вопросы:

1 Из каких основных элементов состоит рулевое управление типа червяк — ролик?

2 Что называется рулевым механизмом?

3 Каковы конструктивные особенности рулевых механизмов автомобилей ГАЗ-53-

12, ЗИЛ-431410, МАЗ и КамАЗ-5320?

4 Что называют рулевым приводом?

5.Как обеспечивается поворот управляемых колес на разные углы?

6.Какие основные детали имеет рулевой привод типа червяк — ролик?

7.Что такое люфт рулевого управления?